## Slide 1
Applicatielaag
LAYER 7

## Slide 2
Wat is de Applicatielaag?
Hoogste laag in het OSI-model
Directe interface voor eindgebruikers
Koppelt software aan het netwerk
Beheert data-uitwisseling en -formaat
Geen comm. tussen apps onderling
Basis voor bijna al ons internetgebruik
7 Applicatielaag
6 Presentatielaag
5 Sessielaag
4 Transportlaag
3 Netwerklaag
2 Datalinklaag
1 Fysieke laag

## Slide 3
Protocollen
HTTP / HTTPS
Webbrowsen & beveiliging
FTP / SFTP
Bestandsoverdracht
SMTP
E-mail verzenden
DNS
Naam → IP-adres omzetting
POP3 / IMAP
E-mail ontvangen
SSH
Beveiligde shell-toegang
SNMP
Netwerkbeheer & monitoring
Telnet
Remote terminal (onveilig)

## Slide 4
Apparaten & Componenten
Layer 7 heeft geen klassieke hardware — wél gespecialiseerde netwerkapparaten en -diensten.
Proxyserver
Bemiddelt verkeer tussen client en server
Web App Firewall (WAF)
Filtert kwaadaardig HTTP-verkeer
Load Balancer
Verdeelt aanvragen over meerdere servers
Application Gateway
Routeert verkeer op basis van inhoud
CDN
Distribueert content via edge-servers
API Gateway
Beheert en beveiligt API-verkeer

## Slide 5
Werking in de praktijk
Voorbeeld: jij typt een URL in je browser
1
Jij typt URL
browser stuurt verzoek
2
DNS-lookup
naam → IP-adres
3
HTTP-verzoek
GET /pagina HTTP/1.1
4
Server antwoord
200 OK + HTML-data
5
Browser rendert
pagina zichtbaar
Client-zijde
Layer 7 begrijpt de data-inhoud
Werkt met gebruikersnamen & sessies
Voegt authenticatie toe aan verzoeken
Server-zijde
Vertaalt namen naar IP via DNS
Cookies beheerd op Layer 7
TLS-handshake op dit niveau

## Slide 6
Interessante weetjes
1971
FTP bestaat al since 1971
Een van de oudste internetprotocollen
~100B
DNS-verzoeken per dag wereldwijd
DNS verwerkt enorm veel lookups/seconde
HTTP/3
Nieuwste versie van HTTP
Gebaseerd op QUIC i.p.v. TCP
TLS
HTTPS = HTTP + TLS-encryptie
Versleutelt alle data in transit
SSH
SSH vervangt het onveilige Telnet
Geïntroduceerd in 1995 door Tatu Ylönen
SMTP
E-mail draait al op SMTP sinds 1982
RFC 821, één van de langstlevende RFC's

## Slide 7
Einde